Права та обов'язки газорозподільного /газопостачального підприємства

- Неухильно дотримуватися вимог Правил безпеки систем газопостачання.

- Надавати своєчасно якісні послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів.

- Надавати послуги з технічного обслуговування  газових приладів і пристроїв, лічильників газу за заявкою споживача.

- Гарантувати безпечне користування газовими приладами, пристроями та лічильниками газу за умови дотримання споживачем вимог щодо безпечного користування газом.

- Проводити безоплатно ремонт лічильників газу, пов'язаний  з періодичною повіркою, та протягом одного місяця з дати настання строку періодичної повірки лічильників газу проводити таку повірку та їх технічне обслуговування (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж).

- Проводити інструктаж споживача з безпечного користування газовими приладами і пристроями у побуті та попереджати його про відповідальність за порушення вимог Правил безпеки системи газопостачання.

- Під час проведення періодичного обстеження димових та вентиляційних каналів на наявності тяги складати відповідний акт або роботи про його проведення в розрахунковій книжці та проводити інструктаж власників приватних будинків щодо дотримання правил техніки безпеки.

- Надати інформацію щодо тарифів на транспортування газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газорозподільних мереж та порядку розрахунку плати за підключення до газорозподільних мереж, нормативних та фактичних якісних показників газу та його тиску в газорозподільний мережі тощо.

- Своєчасно вживати заходів для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.

- Забезпечувати підтримання у технічно безпечному стані газопроводів, газових приладів і пристроїв після ліквідації наслідків аварійної ситуації.

- У разі звернення споживача, у тому числі для перевірки якості надання послуг, направити свого представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах та п'яти календарних днів у ; сільській місцевості.

- Припиняти газопостачання за письмовою заявою споживача як у міжопалювальний, так і в опалювальний період та проводити перерахунок розміру плати за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильників газу.

- Розглядати в установленому порядку претензії споживача щодо надання послуг з газопостачання та за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги.

Крім того, згідно п. 3.3. “Правил надання населенню послуг з газопостачання”, під час проведення обстеження димових та вентиляційних каналів на наявність тяги газорозподільне підприємство зобов’язане  скласти відповідний акт або зробити відмітку про його проведення в розрахунковій книжці та на місті провести інструктаж власнику приватного будинку щодо дотримання правил техніки безпеки.

Права газорозподільного підприємства при обстеженні об'єкта газоспоживання споживача:

- Забезпечити контрольну фіксацію показів лічильника. (п. 29 “Правил надання населенню послуг з газопостачання”, п.28 “Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання”)

- Забезпечити перевірку стану лічильника газу, а також цілісність пломб на ньому та газових приладах і пристроях, попередньо відключених від системи газопостачання ( п. 29, 31 “Правил надання населенню послуг з газопостачання”)

- Забезпечити перевірку характеристики об'єкта системи газоспоживання та видів споживання природного газу ( п. 28 “Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання”)

- Забезпечити перевірку відповідності встановлених газових приладів і пристроїв, побудови приміщень, прокладання газопроводів вимогам будівельних норм, проекту і правилам експлуатації ( п. 14 “Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання”)

Права газопостачального підприємства при обстеженні об'єкта газоспоживання споживача:

- Забезпечити контрольне зняття показань лічильника( п.17, 29, 32 “Правил надання населенню послуг з газопостачання”, п. 28 “Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання”)

- Забезпечити перевірку стану лічильника газу, а також цілісність пломб на ньому та газових приладах і пристроях, попередньо відключених від систем газопостачання ( п. 29,30  “Правил надання населенню послуг з газопостачання”)

- Забезпечити перевірку характеристики об'єкта системи газоспоживання та видів споживання природного газу ( п. 28 “Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання”)

- Забезпечити перевірку відповідності встановлених газових приладів і пристроїв, побудови приміщень, прокладання газопроводів вимогам будівельних норм, проекту і правилам експлуатації ( п. 14 “Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання”)