Вимоги про дотримання правил безпеки та безпечності газових приладів

Права та обов'язки газорозподільного підприємства при періодичному технічному обслуговуванні внутрішньобудинкових систем газопостачання, дворових вводів, та газових приладів і пристроїв споживача (п. 16  “Правил надання населенню послуг з газопостачання”, п.14,30 “Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання”):

- Перевірка на щільність газопроводів, газових приладів і пристроїв за допомогою газу під робочим тиском.

- Ліквідація витоку газу.

- Перевірка відповідності встановлення газових приладів і пристроїв, побудови приміщень, прокладання газопроводів вимогам будівельних норм, проекту і правилам експлуатації.

- Перевірка димових та вентиляційних каналів на наявність тяги.

- Перевірка наявності вільного доступу до газопроводів, газових приладів і пристроїв, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи.

- Розбирання, очищення від залишків корозії і мастила, а також змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газових приладах.

- Перевірка придатності до використання (експлуатації) газових приладів і пристроїв, їх очищення, наладки та регулювання.

- Дрібний ремонт газових приладів і пристроїв, пов'язаного із заміною гвинтів, штифтів, пружин, ущільнювальних матеріалів у разі перепакування фланцевих та нарізних з'єднань і запірних пристроїв.

Вищезазначені послуги виконуються безкоштовно та з відповідною періодичністю. Інші послуги пов'язані з монтажем  (демонтажем), ремонтом та технічним обслуговуванням газових приладів і пристроїв здійснюється за рахунок споживача та на підставі його заяви ( п. 16 “Правил надання населенню послуг з газопостачання”, п.15 “Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання”).

Інформація про надані послуги засвідчується підписами споживача та представника виконавця у відповідному документі(журнал, квитанція, акт)

Періодичність безкоштовного технічного обслуговування газових приладів та пристроїв:

- Газових печей, проточних водонагрівачів, у тому числі опалювальних котлів та іншого устаткування з відводом продуктів згорянна газу в димові канали, а також газових приладів і пристроїв у комунальних квартирах — не рідше одного разу на рік (п. 27 “Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання”).

- Газових плит — не рідше одного разу на три роки.) (п. 27 “Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання”)

- Випробування внутрішньобудинкових систем газопостачання та ввідних газопроводів на щільність — не рідше одного разу на три роки (п. 27 “Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання”)

- Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів, перевірка величини тиску та/або якісних показників газу здійснюються газорозподільним підприємством на підставі заяви споживача, протягом двох робочих днів у містах та п'яти календарних днів у сільській місцевості в узгоджений зі споживачем час. (п.10 “Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання”)

Згідно п.4.5.27 “Правил безпеки систем газопостачання України”, працівники газорозподільного підприємства при проведені технічного обслуговування газового обладнання споживача перевіряють наявність тяги в димових і вентиляційних каналах, наявність документів, які підтверджують інструктаж мешканців, і наявність документів про перевірку каналів.

Вимоги щодо регламентованих строків перевірок та документального оформлення:

- Згідно п.4.5.23. “Правил безпеки систем газопостачання України”, власники квартир та будинків повинні забезпечити періодичну повірку димових та вентиляційних каналів, що має підтверджуватися відповідними Актами перевірки. При цьому періодичність має становити:

- для димових каналів опалювальних печей, ємність водонагрівачів для опалення і опалювальних котлів, які працюють сезонно, - не рідше 1 разу на рік перед початком опалювального сезону, які працюють цілий рік, - 2 рази на рік (навесні і восени);

- для димових каналів опалювально - варильних печей — не рідше 2 рази на рік:перед початком опалювального сезону і навесні при настанні відлиги;

- для димових каналів від газових проточних і ємнісних водонагрівачів для гарячого водопостачання, ресторанних плит -не рідше 1 разу на 6 місяців при цегляних і комбінованих (цегляні і азбестоцементні, цегляні і керамічні) димоходах і не рідше 1 разу  на рік при металевих (з товщиною стінки не менше 3 мм), азбестоцементних, гончарних, а також димоходів, виконаних із спеціальнихблоків жаростійкого бетону. Періодичність перевірок існуючих димохлдів з перетином, меньшим за перетин димовідвідного патрубка газового приладу, -не рідше 1 разу на 2 місяці.

2) Згідно п 29 “Правил надання населенню послуг з газопостачання” та п.4.5.2. “Правил безпеки систем газопостачання України”, при заселенні в квартиру (будинок) та первинному пуску газу на об'єкт споживача, споживач зобов'язан- ний пройти  Інструктаж з правил техніки безпеки користування газом у побуті.

Роботи з оформлення актів перевірки димових та вентиляційних каналів, за нашою інформацією можуть здійснювати наступні суб'єкти господарювання  на території УЕГГ:

- ФЛП Учитель Е.Б.

м. Северодонецк, ул. Ленина, 26/32

0503486594

- ТОВ «Вистол»

м. Старобільськ, вул. Трудова, 12а

050-475-22-39

- ФЛП «Жук А.Г.»

м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміков, 27

0502734468

- ТОВ «ДонбассТеплоПроект»

м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 20

(06452) 41228

- ЧП «Кайлас»

м. Рубіжне, вул. Освободітєлєй, 77/2

0990634939

- ТОВ «Ремэнергомонтаж»

м. Сєвєродонецьк, вул. Леніина, 2

(0645) 71-41-80

- ТОВ «Климатика Плюс»

м. Рубіжне, вул. Мєндєлєєва, 37А/3

0990095836

- КП «Жилсервис «Доборобут»

м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 1

(06452) 4-41-07

- КП «Жилсервис «Свитанок»

м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 7-В

(06452) 4-13-07

- КП «Жилсервис «Проминь»

м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардєйський, 40В

(06452) 2-10-96

- КП «Жилсервис « Злагода»

м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 91

(06452) 3-11-02

- КП «Жилсервис «Ритм»

м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 26

(06452) 4-21-44

- КП «Жилсервис «Еврика»

м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 115

(06452) 5-43-05